|  | ОБЩИНА БРУСАРЦИ |
| --- | --- |

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/

„Ремонт и рехабилитация на общинска пътната инфраструктура  в община Брусарци“.

1 .Съществуващо положение: в резултат на експлоатацията, природо-климатичните фактори и активните интервенции през зимния период, съществуващата асфалтова настилка по четвъртокласната пътна мрежа на Община Брусарци е силно компрометирана. Има множество дупки, мрежовидни пукнатини и хлътвания, които влошават експлоатационните качества на пътищата, затрудняват движението на моторни превозни средства и създават сериозна предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия.

2. Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи по общинската  /четвъртокласната/  пътна мрежа на територията на Община Брусарци. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътищата в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.

Мероприятията по пътното поддържане имат главно профилактичен характер. Ремонтните работи включват:

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 см ръчно, оформяне, почистване, заливане, полагане, уплътняване и обкантване на кръпките и всички свързани с това дейности.

Фрезоване на единични дупки и деформации на асфалтовата настилка на дълбочина 4 см, включително натоварване и извозване на фрезования материал на указано от Възложителя място, почистване, емулсиране, машинно полагане на асфалтова смес и обкантване на кръпките и всички свързани с това дейности.

Доставка и полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-63), с деб. 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. валиране;

Изкоп с багер на транспорт;

Ръчен изкоп;

Транспорт земни маси до 5 км..;

Запечатване на фуги и пукнатини с битумна паста.

Качеството на извършваните СМР и СРР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове, наредби и стандарти в областта на пътищата, вкл. „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата" и „Техническа спецификация" на Агенция „Пътна инфраструктура". Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител..

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160 ал.4 и ал.5 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на МРРБ.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 година на МРРБ и Министерството на труда и социалната политика за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и СМР.

Извършените СМР и СРР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово - счетоводни документи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ. Във връзка с чл. 151, ал.1, т.4 от ЗУТ, обектите ще се приемат с приемо - предавателни протоколи.

Прогнозната стойност за изпълнение на ремонтните работи е до  63 416,00 лв. (шестдесет и три хиляди четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС.или 76 099,20 (седемдесет и шест хиляди деветдесет и девет лева и двадесет ст.) крайна цена с вкл. ДДС,

Кандидатите за изпълнител на обекта следва да отговарят на изискванията на чл. 163 от Закона за устройство на територията.

Заплащането на извършените и приети работи ще се осъществява на база фактура, след представяне на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / Д.в. бр.72/2003г./.

Предлаганата цена да се обоснове с представяне на анализи за единица обем вид дейност, като се използват УСН с посочване на съответните кодове или шифри. Когато за даден вид строителство липсват сметни норми да се ползват ЕТН, ВТН.

Параметри за ценообразуване при изготвяне на анализите за отделните видове

СМР:

Аванс по Договора за възлагане на обществената поръчка - до 30% от общата стойност за изпълнение на поръчката.

часова ставка - съобразена с минималната работна заплата на страната;

допълнителни разходи - до 100% за ФРЗ и до 50% за механизация

доставно - складови разходи - до 10% - печалба - до 10%).

Срокът за изпълнение на строителството не може да  е повече от 3 /три/ месеца от датата на подписване на Акт, Образец №2а за откриване на строителната площадка.

Изпълнението на поръчката ще се осъществява на територията на Община Брусарци.